## Slide 1: Etude et développement d’outils mathématiques pour estimer, en temps réel, le tassage et le volume d’un silo de maïs à partir de capteurs embarqués
Soutenance de Stage
Sébastien Hervieu
7 Septembre 2018

## Slide 2
Comment aider pour aller de ce silo vide…
… à cet ensilage de qualité…
Un long titre pour un problème en fait assez simple:
Notes: Un long titre pour un problème simple,…

## Slide 3
… en passant par cela.

## Slide 4: Plan
Tellus Environment
Symeter V2
Environnement ROS, Simulation sous Gazebo
Localisation
Acquisition LIDAR
(DEMO?)
Test en Grandeur
Perspectives
Conclusions
Questions

## Slide 5: Progression
Tellus Environment
Symeter V2
Environnement ROS, Simulation sous Gazebo
Localisation
Acquisition LIDAR
(DEMO?)
Test en Grandeur
Perspectives
Conclusions
Questions

## Slide 6
Création 2012
Traitement de données Géophysiques et Optiques

## Slide 7
Acquisition de données
Géoradar
Magnétomètre
Sonar multi-faisceaux
LIDAR, ...

## Slide 8
Cartographie haute définition
Problèmes Inverses
Fusion de Données

## Slide 9: Progression
Tellus Environment
Symeter V2
Environnement ROS, Simulation sous Gazebo
Localisation
Acquisition LIDAR
(DEMO?)
Test en Grandeur
Perspectives
Conclusions
Questions

## Slide 10
… retour au problème

## Slide 11
Une première solution créée en 2017

## Slide 12
… en action

## Slide 13
Cartographie Temps Réel de Silo

## Slide 14
Des points d’amélioration
  Mise en œuvre complexe
  Mise en place longue
  Wifi en limite de portée
     Fiabilité améliorable
  A l’aplomb du silo
     Gène le traceur

## Slide 15
v2
LIDAR sur plateforme mobile
Positionnement Précis
Capteurs Supplémentaires
 Pas de montage sur le chantier
 WIFI
Fiabilité et Simplicité de mise en Oeuvre

## Slide 16
v2
IMU
GPS RTK
LIDAR
Centrale Inertielle:
- attitude
- vitesses angulaire
- accélération linéaires
Longitude, Latitude, Altitude,
Précision centimétrique
Notes: GPS RTK: Real time Kinematics

## Slide 17: Progression
Tellus Environment
Symeter V2
Environnement ROS, Simulation sous Gazebo
Localisation
Acquisition LIDAR
(DEMO?)
Test en Grandeur
Perspectives
Conclusions
Questions

## Slide 18: Environnement
Prototypage Rapide grâce à
(Pas de tracteur à disposition…)
(Ni de silo d’ailleurs…)
Simulation pour permettre le développement initial
À terme, aider au choix du nombre de capteurs et à leur implantation sur le tracteur
Permettre de tester virtuellement les services à valeur ajoutée
Notes: Ici présenter Symeter V2 dans son ensemble.

## Slide 19
une plateforme de développement robotique
Librairies et Outils de développement
Utilisée dans Symeter v1
De très nombreux Capteurs et Actuateurs supportés
Notes: Etre concis. 30 secondes max

## Slide 20
Gestion native des transformations entre différents repères
Formats de données adaptés à la robotique:
- geometry_msgs
- nav_msgs (robot navigation)
- sensor_msgs (Laserscan ,point cloud, ),…

## Slide 21
Environnement de Simulation Physique pour ROS
Spécifier l’environnement (« world », physique, etc)
Spécifier le robot (modèle 3D, collision, inertie)
Contrôler le robot, interfaction avec l’environnement

## Slide 22: Principe de Simulation
Outils
Rviz
Cmd Line Tools
Nodes
Contrôleur
Application Robotique
Communication
Topics
Services
Actionneurs
Capteurs
Contrôleurs Embarqués
HARDWARE
Plugins
Capteurs
Modèles 3D
Worlds
Physique
ODE
Bullet

## Slide 23: Besoin d’un tracteur ?
Notes: Modèle mécanique
  Vue 3D du tracteur
  Décomposition de tous les frames
  Capture d’écran code XML
Modèle de contrôle (éviter les dérapages!)
  4 roues motrices
  2 roues directionnelles
  Vue géométrie
  Modèle de controller

## Slide 24
Etre Précis dans la conduite…
Simulation mécanique sous Gazebo très « rigide »
Problème d’adhérence entre sol et roues
Quelques bugs aussi …
Direction « Ackermann »
 Implémenentation sous ROS / Gazebo

## Slide 25
(… sinon perte de contrôle et dérapage irrécupérable)
Direction « Ackermann »
 Implémenentation sous ROS / Gazebo

## Slide 26
Besoin d’un silo ?

## Slide 27: Progression
Tellus Environment
Symeter V2
Environnement ROS, Simulation sous Gazebo
Localisation
Acquisition LIDAR
(DEMO?)
Test en Grandeur
Perspectives
Conclusion
Questions

## Slide 28: Pourquoi la localisation?
Localisation
IMU
GPS
Modèle numérique 3D
du chantier
Traitements
Lidar
LIDAR
Pose 3D du LIDAR à chaque tk
Pose:

## Slide 29: « Pose » du Problème
Vitesses angulaires
Les Référentiels
ECEF
Earth Centered-Earth Fixed
Repère Local
Navigation
Repère Véhicule
Les Capteurs
Longitude, Latitude, Altitude
Assiette
Accélérations Linéaires
100 Hz
5 Hz
30 Hz
Localisation

## Slide 30: Utilisation IMU + GPS: Sensor Fusion
Localisation
IMU
GPS
« Sensor Fusion »
Selon la littérature, la plupart du temps implémenté à l’aide
de filtres de Kalman
Pose 3D à chaque tk
Localisation

## Slide 31: Filtres de Kalman: Principe
Kalman
(estimation)
(mesure)
+
Dynamique
Localisation
Mesures
Discrétisation

## Slide 32: Filtres de Kalman: Boucle
Variables d’état du filtre
Estimation à l’instant k
Matrice de covariance de à l’instant k
Boucle de Kalman : 2 étapes
2. Mise à jour:
1. Estimation:
Si F est linéaire et si les bruits sont gaussiens, Pk doit devenir minimal.
(K: Gain Optimal de Kalman)
Localisation

## Slide 33: Filtres de Kalman: Dynamique non linéaire
Kalman ne fonctionne que pour les dynamiques linéaires, et pour des bruits gaussiens
Localisation
Dans Symeter V2,
Les capteurs ne peuvent pas être placés au centre de masse du véhicule
 La dynamique F n’est donc pas linéaire.

## Slide 34: Filtres de Kalman: Filtre Étendu
Si la dynamique n’est pas linéaire il faut linéariser autour d’un point de fonctionnement sur la trajectoire (si elle est connue à l’avance).
Si la trajectoire n’est pas connue à l’avance, nous pouvons linéariser à chaque itération la dynamique autour de l’estimation:
On reprend ensuite la boucle de Kalman en remplaçant par
Localisation
Puis la discrétiser à nouveau:

## Slide 35: Implémentation sous ROS: ekf_localization_node
Localisation
Vecteur d’état à 15 dimensions
Possibilité d’utiliser des vecteurs de mesure partiels
EKF
Possibilité d’ajouter de nombreux autres capteurs, de tous types, continus ou non

## Slide 36: Tests sous Gazebo
Parcours Réel
Parcours Estimé
Localisation
De gros problèmes de mises au point sous Gazebo car IMU simulé fournit des accélérations linéaires de très mauvaise qualité.

## Slide 37: Progression
Tellus Environment
Symeter V2
Environnement ROS, Simulation sous Gazebo
Localisation
Acquisition LIDAR
(DEMO?)
Test en Grandeur
Perspectives
Conclusion
Questions

## Slide 38: Traitement Lidar
Un Lidar génère beaucoup de données
  Filtrage nécessaire
Reconstitution de la scène
  Carte d’occupation 3D
  Octree
Point Cloud Library

## Slide 39: Mise en forme de la trame
Traitements
Lidar

## Slide 40
Traitements
Lidar

## Slide 41: Accumulation
Traitements
Lidar

## Slide 43: Progression
Tellus Environment
Symeter V2
Environnement ROS, Simulation sous Gazebo
Localisation
Acquisition LIDAR
(DEMO?)
Test en Grandeur
Perspectives
Conclusion
Questions

## Slide 44: Dans Gazebo

## Slide 45: Visualisation ROS

## Slide 46: Progression
Tellus Environment
Symeter V2
Environnement ROS, Simulation sous Gazebo
Localisation
Acquisition LIDAR
(DEMO?)
Test en Grandeur
Perspectives
Conclusion
Questions

## Slide 47: Test en grandeur - capture
Tellus Car avec instruments montés
Close up avec la légende.

## Slide 48: Les données capturées
Image trajectoire GPS
Images Evolution des grandeurs IMU
Image accumulation des captures LIDAR

## Slide 49: Architcture de traitement
1 schéma avec
  Les données sources (bag) dans leur propre cadre
  Le schema du logiciel symeter dans son propre cadre
  Diffision des poses lidar, gps, imu, véhicule séparés

## Slide 50: Difficultés
Orientation incertaine des données IMU
Ekf_localization_node très sensible à la pose de l’IMU. Celui-ci doit être connu avec une très grande précision sinon dérive irrécupérable.
Travail encore en cours.

## Slide 51: Progression
Tellus Environment
Symeter V2
Environnement ROS, Simulation sous Gazebo
Localisation
Acquisition LIDAR
(DEMO?)
Test en Grandeur
Perspectives
Conclusion
Questions

## Slide 52: Perspectives Localisation
Mieux utiliser l’IMU
Peut être utiliser d’autres sources
  Odométrie tracteur (si disponible)
  Odométrie visuelle (nécessite une caméra)
Précision dans la localization = précision dans le service

## Slide 53: Perspective Traitement LIDAR
Octomap n’est entièrement adapté à nos besoin
Développer un module PCL + ROS adapté
Monitorer le tassage
Mesurer le volume.

## Slide 54: Perspective Simulation
Emulation du Tassage
  Pas possible de simuler « mécaniquement » le tassage
  Possible émulation en sauvant l’état de la session

## Slide 55: Autres Capteurs
Nouveau(x) capteur(s)
  Spectromètre, caméra multispectrale/thermique
  Qualifier les caractères physico-chimiques du silo, strate par strate, dés le tassage.
  (information disponible à l’heure actuelle uniquement par analyse après carottage).
  On arriverait alors une véritable cartographie du silo

## Slide 56: Progression
Tellus Environment
Symeter V2
Environnement ROS, Simulation sous Gazebo
Localisation
Acquisition LIDAR
(DEMO?)
Test en Grandeur
Perspectives
Conclusion
Questions
Notes: Au cours de ce stage, nous avons pu confirmer que les outils de simulation proposés par les environnements ROS et Gazebo pouvait permettre le développement du produit Symeter V2, qualitativement et quantitativement.
Nous avons pu implémenter une plateforme de test simulée sous Gazebo et l’environne- ment physique virtuel associé, permettant ainsi d’émuler le chantier d’ensilage, le tracteur et le système Symeter V2 monté sur celui-ci.
Nous avons mis en place le système de localisation en mettant en oeuvre un compo- sant pré-éxistant de fusion de capteurs, ekf_robot_localization, et ainsi exploiter des signaux de l’IMU et du GPS. Ceci nous permet d’obtenir la pose du véhicule avec une précision compatible avec un reconstitution qualitative du chantier simulé. Nous avons aussi développé les scripts permettant de vérifier le bon fonctionnement de ce procédé.
Nous avons mis en place la chaine d’acquisition des données Lidar en utilisant princi- palement les composants disponibles dans Point Cloud Library. Nous avons prétraité ces données en convertissant le format angles/distance en un nuage de points préliminaire, et nous avons filtré ce nuage de points de manière à répartir régulièrement les points de mesure et réduire le flot de données à traiter.
Nous avons enfin mis en oeuvre le composant OctoMap pour effectuer l’accumulation des données LIDAR acquises. Nous générons ainsi un nuage de points 3D représentant notre chantier d’ensilage simulé. Nous validons ainsi la faisabilité de Symeter V2.
Nous avons aussi tenté d’utiliser le prototype de Symeter V2 pour exploiter des captures réelles. Ce travail est encore en cours.
Nous avons pu dégager des axes d’amélioration pour augmenter la précision de la localisation, obtenir un nuage de points représentant plus fidèlement le chantier. L’objectif de ces améliorations est d’accéder à un niveau de qualité du procédé qui permette des mesures précises du tassage et du volume.
Nous avons donc à l’issue de ce stage une plateforme fondamentale de simulation qui va permettre à Tellus Environment de développer les fonctionnalités de mesures du tassage de silo et de mesure de volume du système Symeter V2.
56
Cette plateforme simulée va aussi permettre à Tellus Environment de tester virtuelle- ment diverses configurations de capteurs et ainsi permettre de mieux définir le contour du produit. Cela permet à Tellus Environment d’envisager que les premiers tests en grandeur du système Symeter V2, au cours de vrais chantiers d’ensilage, se dérouleront de manière productive.
L’avenir du projet Symeter V2 est en cours de détermination par ses commenditaires, avec une forte probabilité de continuer pour au moins un an supplémentaire. Cette année sera consacrée au montage d’un prototype fonctionnel et de la conduite des tests en gran- deur. Tellus Environment m’a proposé de continuer l’aventure, et nous sommes tombés d’accord pour mener à bien ensemble ce projet dans le cadre d’un CDD d’un an.

## Slide 57: Conclusion
Images pour chacun des aspects traités
  Simulation et Test Possible
  Les mécanismes de base sont en place
    Localisation
    Chaine de traitement LIDAR
    Reconstruction Modèle Numérique de Chantier
  Les axes d ’améliorations sont définis
  Envisageable futurs tests en Grandeurs productifs
  Evolution vers une réelle cartographie physico-chimique du silo
Notes: Au cours de ce stage, nous avons pu confirmer que les outils de simulation proposés par les environnements ROS et Gazebo pouvait permettre le développement du produit Symeter V2, qualitativement et quantitativement.
Nous avons pu implémenter une plateforme de test simulée sous Gazebo et l’environne- ment physique virtuel associé, permettant ainsi d’émuler le chantier d’ensilage, le tracteur et le système Symeter V2 monté sur celui-ci.
Nous avons mis en place le système de localisation en mettant en oeuvre un compo- sant pré-éxistant de fusion de capteurs, ekf_robot_localization, et ainsi exploiter des signaux de l’IMU et du GPS. Ceci nous permet d’obtenir la pose du véhicule avec une précision compatible avec un reconstitution qualitative du chantier simulé. Nous avons aussi développé les scripts permettant de vérifier le bon fonctionnement de ce procédé.
Nous avons mis en place la chaine d’acquisition des données Lidar en utilisant princi- palement les composants disponibles dans Point Cloud Library. Nous avons prétraité ces données en convertissant le format angles/distance en un nuage de points préliminaire, et nous avons filtré ce nuage de points de manière à répartir régulièrement les points de mesure et réduire le flot de données à traiter.
Nous avons enfin mis en oeuvre le composant OctoMap pour effectuer l’accumulation des données LIDAR acquises. Nous générons ainsi un nuage de points 3D représentant notre chantier d’ensilage simulé. Nous validons ainsi la faisabilité de Symeter V2.
Nous avons aussi tenté d’utiliser le prototype de Symeter V2 pour exploiter des captures réelles. Ce travail est encore en cours.
Nous avons pu dégager des axes d’amélioration pour augmenter la précision de la localisation, obtenir un nuage de points représentant plus fidèlement le chantier. L’objectif de ces améliorations est d’accéder à un niveau de qualité du procédé qui permette des mesures précises du tassage et du volume.
Nous avons donc à l’issue de ce stage une plateforme fondamentale de simulation qui va permettre à Tellus Environment de développer les fonctionnalités de mesures du tassage de silo et de mesure de volume du système Symeter V2.
Cette plateforme simulée va aussi permettre à Tellus Environment de tester virtuelle- ment diverses configurations de capteurs et ainsi permettre de mieux définir le contour du produit. Cela permet à Tellus Environment d’envisager que les premiers tests en grandeur du système Symeter V2, au cours de vrais chantiers d’ensilage, se dérouleront de manière productive.
L’avenir du projet Symeter V2 est en cours de détermination par ses commanditaires, avec une forte probabilité de continuer pour au moins un an supplémentaire. Cette année sera consacrée au montage d’un prototype fonctionnel et de la conduite des tests en gran- deur. Tellus Environment m’a proposé de continuer l’aventure, et nous sommes tombés d’accord pour mener à bien ensemble ce projet dans le cadre d’un CDD d’un an.

## Slide 58: Progression
Tellus Environment
Symeter V2
Environnement ROS, Simulation sous Gazebo
Localisation
Acquisition LIDAR
(DEMO?)
Test en Grandeur
Perspectives
Conclusion
Questions

## Slide 59
Questions?

## Slide 60
Questions?

## Slide 61
Questions?

## Slide 62: Robot Préliminaire

## Slide 63: Modèle chantier
Les murs  simples pavés sous gazebo
Silo: modélisé sous Blender
Puis importé sous Gazebo en tant que modèle
  Photo sous blender
  Code XML du modèle
  Inclusion dans le fichier monde
  Résultat sous Gazebo.

## Slide 64: Mise en forme du signal
Pourquoi?
  Convertion angle/distance  point/ repère véhicule
  Repartir des points de mesure régulièrement espacés dans l’espace
  Réduire bitrate
Implémentation PCL ROS.
Images:
  Capture laserscan
  Capture point cloud non filtré
  Capture point cloud filtré

## Slide 65: Accumulation
Structure de donnée d’indexation spatiale: Octree
Ajouter les trames une par une, position du lidar dans la scène
Pour aller plus vite: utilisation d’un module pré-existant: Octomap
Images:
  Octree : cube subdivisé + arbre le représentant
  Images montrant les trames ajoutées //
  Image montrant un virage  intérêt de l’indexation spatiale

## Slide 66: DEMO
Démonstration d’une simulation sous Gazebo d’un tracteur évoluant sur un silo
Affichage sous rviz de l’acquisition
Affichage du nuage de points sous ParaView

## Slide 67: FIN DE DEMO
2 images
  Tracteur sous Gazebo ayant juste fini son scan
  Tracteur sous Rviz avec chantier scanné

## Slide 68
De nombreux outils de développement

## Slide 69: Localisation
Fusion de Données:
Filtre de Kalman
Mise en œuvre sous ROS: ekf_localisation_node
Développement scripts Python pour analyse des tests