## Slide 1: Etude et développement d’outils mathématiques pour estimer, en temps réel, le tassage et le volume d’un silo de maïs à partir de capteurs embarqués
Point Mi-stage
Sébastien Hervieu
12 Juillet 2018

## Slide 2: Plan
Tellus Environnement
Progession Stage
Démonstation
Questions

## Slide 3: Tellus Environment
Startup spécialisée dans le relevé et la cartographie de sous-sols et milieux sous-marins et aquatiques
Petite activité R&D:
  Nouveaux outils de relevé (Drones, Relevés Multicanaux)
  Agriculture de précision

## Slide 4: Symeter 2

## Slide 5: Environnement de développement
Prototypage d’un système de mesure largement autonome
  Logiciel sous ROS
  Plateforme Hardware Simulée sous Gazebo
Le HW simulé permet:
  Initier la chaine de traitement
  Simuler des configurations HW variées
  Identifier les axes d’améliorations pour augmenter la fiabilité du procédé.
  Evite Moyens « lourds ».

## Slide 6: Démarche du Stage
Apprentissage / Faisabilité ROS – Gazebo
Implémentation « Tracteur Virtuel »
Montage des modules ROS pour Symeter 2
  Localisation (fusion IMU + GPS)
  Acquisition LIDAR
  Traitement des données
  Pilotage logique prestation (GUI, Stockage, coordination)

## Slide 7: ROS – Plateforme Robotique
Robot OS – Open Source
Basé sur un ensemble de process
Interfaces standardisées, simples à déployer
  Tf: Transformations – positionnement des éléments internes du robots, et du robot dans le monde
  Com interprocess continue (topics) ou interactionnelle (services)
Extrêmement modulaire
  De très nombreux capteurs intégrés
  De nombreux modules existants pour assurer localisation, traitement des données, etc

## Slide 8: Gazebo
Simuler un environnement « physique » dans lequel évolue un robot virtuel
  Spécification d’un « monde » virtuel
  Interaction du robot avec son environnement
    Capteur (Lidar, GPS, IMU, Caméra, etc)
    Actuateurs (moteurs, actionneurs,…)
    Physique (Gravité, friction, ...)
Interaction fine avec ROS

## Slide 9: Apprentissage / Faisabilité ROS - Gazebo
Monter une simulation d’un robot simple
  Acquérir l’expertise nécessaire
  Vérifier la disponibilité des modules nécessaire à simulation Symeter 2
    Véhicule téléguidable
    Mise en œuvre Lidar simulé
    Mise en œuvre IMU simulé
    Mise en œuvre GPS simulé
Coutournement de bugs et limitations de Gazebo
  Contrôleur PID, gestion de la friction capricieuse

## Slide 10: Robot Préliminaire

## Slide 11: Tracteur Simulé
Plateforme ayant taille et vitesse d’un Tracteur Réel
  Propulsion et direction (différentiel, Ackerman)
  Implantation des capteurs
Description par fichier XML (URDF)
    De nombreux contournements à mettre en place

## Slide 13: Localisation
Fusion de Données:
  IMU (assiette, accélération linéaire)
  GPS (coordonnées terrestres, précision ~10cm)
  Obtenir estimation précise Pose du tracteur
Mise en œuvre d’un node ROS: ekf_localisation_node
Développement scriptes Python pour analyse des tests

## Slide 14: Localisation
Parcours Réel
Parcours Estimé

## Slide 15: Localisation: Axes d’amélioration
Mieux utiliser l’IMU
Chercher un IMU simulé moins bruité
Utiliser des données issues d’un IMU réel.

## Slide 16: Traitement Lidar
Un Lidar génère beaucoup de données
  Filtrage nécessaire
Reconstitution de la scène
  Carte d’occupation 3D
  Octree
Point Cloud Library

## Slide 18: Progression du stage
Nous partions d’une feuille blanche
Le procédé de base est maintenant disponible
Maintenant faire des tests:
  Positionnement des capteurs
  Amélioration de la Localisation  précision
  Améliorer les traitements PCL  précision et performance

## Slide 19
Démonstration

## Slide 20
Questions?

## Slide 21: Et les Maths dans tout ça?
Géométrie (« Pose » )
  Coordonnées Homogènes, Géométrie Projective
  Quaternions Unitaires (rotations)
Estimation – Filtres de Kalman
Nuages de Points
  Filtrage (Voxel grid)
  Interpolation
  OctoMap (Map d’occupation probabiliste)
  Extraction de paramètres (RANSAC)

## Slide 22: Etude préliminaire Lidar
Etudier l’influence de l’inclinaison d’un lidar par rapport à la surface
Etude bibliographique:
  Matériaux granulaire répondent bien même si forte inclinaison
Simulation sous Spyder:
  Etudier la taille (forme) du faiseau laser suivant l’inclinaison par rapport à la cible
  Géométrie projective